## Slide 1
エイムスキル学習支援の研究
進捗報告
2026年9月24日
Notes: 今週は方針を固めた回。実験設計はまだ先なので、ストーリー・指標・10月の作業の3点を話す。

## Slide 2
今週固めたこと
・研究のストーリー
  ・何を作りたいのか、なぜその順番か
・指標の方針
  ・EMG／自己基準
・10月までにやること
  ・生データを取る
Notes: 実験設計はまだ手前が見えていないので今日は触れない。

## Slide 3
ストーリー
1
・自分の良い状態を再現できない
・画面が返すのは命中率だけ → 何を直せばいいか分からない
・量に頼るしかない／崩れても立て直せない
・必要なのはフィードバック
・だが「何を返すか」が分かっていない
まず返すべき指標を同定する → 次にそれを返して効くか確かめる
Notes: 指標がなければフィードバックは作れない。だからこの順番は動かせない。

## Slide 4
掲げ方
2
「上達」ではなく
実力を出し切れるようにする
・自己基準 → 支援の対象は「自分の良い状態の再現」
・再現性の向上は上達の一部（学習に伴い変動性が減少）
・基準は直近の良い試行から作り直す → 天井にならない
Notes: 安定に見えるが上達と別物ではない、という点を補足する。

## Slide 5
指標の方針
3
EMG × 自己基準
・計測は前腕EMGのみ
  ・毎日着けて練習する前提 重い装備は練習方法にならない
  ・心拍・脳波・視線などは入れない
Notes: 計測項目を絞るのは実用性のため。

## Slide 6
なぜ自己基準か
4
・エイムは個人差が激しい
  ・プロでも強く力んでいる人がいる
  ・腕の長さもマウスの持ち方も違う
・正解のロールモデルを作るのは困難と判断
・基準を自分に置けば、この問題は消える
  ・「どう直すか」の答えも自分の良い試行の中にある
Notes: 他者基準を捨てた理由。今週いちばん大きい判断。

## Slide 7
EMGで何を取るか
5
・当初案：拮抗筋の共収縮
・Trignoの標準センサが前腕の筋に対して大きい
・単一の筋を分離できず、クロストークが避けられない
・共収縮はそのままでは成立しない
具体的な定義は、生データを見てから決める
Notes: 決めていないのではなく、決められない理由がはっきりした、という話。

## Slide 8
代案の候補
6
候補 | 内容 | 評価
出力に対する 残差 | その動きに必要なEMGを 見積もり、超過分を見る | 本命 必要な力と過剰を分離できる
効率比 | EMG積分 ÷ 移動距離 | 残差の簡易版 粗いが頑健
加速相の 拮抗筋活動 | 振り出し中の逆方向の活動は 定義上ほぼ不要 | 筋の分離が前提 区画レベルで取れるか次第
Notes: 本命は残差。動かしている最中に力みすぎるのが問題なので、静止区間ではなく動作区間を見る。ただし振っている最中の高いEMGは必要な力かもしれない。大きく速く振れば活動が増えるのは当然。そこでマウスの移動距離や速度からEMGを予測するモデルを、自分の良い試行だけで作り、その残差を力みとする。動きの大きさで説明できる分が引かれるので、必要な力と過剰な力が分離できる。1チャンネルで済むため、センサが大きくクロストークが乗っても影響を受けない。どれが使えるかは波形を見ないと分からないので、10月に判断する。

## Slide 9
10月までにやること
7
TrignoからPythonで生データを取り、MVCで正規化する
やること | 完了基準
Pythonで生データを取得 | 自分の腕で波形が出て、ファイルに落ちる
MVC測定の手順を決める | 毎回同じ手順でMVCが取れる
正規化までのパイプライン | 正規化済みの波形が出力される
波形を見て候補を絞る | どの指標が使えるか判断できる
付属アプリでは扱いづらいため、取得系は自前で作る
Notes: MVC正規化は必須。電極を貼り直すたびに位置が変わるので、正規化しないと日をまたいだ比較ができない。