## Slide 1
エイムスキル学習支援の研究
進捗報告
2026年10月8日
Notes: 今週は、前回うまくいかなかった伸展の MVC の取り方を決めました。文献で取り方を調べ、研究室で候補を同じ日に試しました。結論から言うと、伸展は「腕を机に乗せ、他の人に上から押さえてもらう」やり方で足りました。屈曲はまだ足りていません。
流れは、目標 → やったこと → わかったこと → 次やること → まとめ、の順で話します。

## Slide 2
今週の目標
1
大きな目標
EMG で、違いが出ている データを確認する
小さな目標
伸展の MVC を全力で 取れる方法を決める
そのために
・前回：手首を反らしきると約 350 %MVC → MVC が小さすぎた
・本番データの前に、MVC の取り方を固める
Notes: 大きな目標は先週と同じで、EMG でデータを取り、実際に違いが出ているデータを確認することです。
そのための小さな目標が、伸展の MVC を全力で取れる方法を決めることです。MVC は最大随意収縮、その筋で出せる全力のときの筋活動で、%MVC を出すときの分母になります。
前回（09-29）は、机に固定した手を自分の反対の手で押さえて反らす方法で伸展の MVC を取りました。ところがデモで手首を自由に反らしきっただけで、伸筋側が約 350 %MVC になりました。分母の MVC が小さすぎると %MVC が 100% を超え、日をまたいだ比較の土台になりません。なので、本番データを取る前に MVC の取り方を固めます。

## Slide 3
やったこと
2
・MVC の取り方を文献で調べた
・候補の取り方を、研究室で同じ日に試した（10-06）
① 文献
13 本を読み 手順をたどる
② 研究室で試す
9 課題 ＋ 確認動作
③ 比べる
確認動作は MVC の何 %
Notes: 2 つやりました。
1 つ目は文献です。手持ちの 13 本を読み、MVC の手順が書いてあるかを確認しました。手順を別の論文に任せていたものは、引用をたどって元の手順まで読みました（Forman 2020 の 2 本、Forman 2019、Holmes 2022）。まとめは literature/notes/MVC_protocols.md にあります。
2 つ目は研究室での比較です。10-06 に、前腕 2 か所（伸筋側・屈筋側）にセンサを付け、手伝ってくれる人 1 人と記録しました。9 つの課題を 1 回ずつ（前回のやり方 A だけ 2 回）と、確認動作（手首を自由に反らしきる・曲げきる）を 1 回ずつ取りました。比べるのは mvc-compare というコマンドで、確認動作がそれぞれの課題の MVC の何 % になるかを出します。

## Slide 4
文献でわかったこと
3
・抵抗は、どの文献も実験者がかけている
・伸筋は、筋ごとに課題を分けている（握る・開く・小指側）
筋ごとの手順あり
Lacelle 2025
別の論文に任せる
Forman 2025 ×2・博論 → たどると Forman 2019 の表
一言だけ
Wang 2023（解剖ガイドに従った）
MVC を使っていない
8 本
自分の手で押さえるやり方は、どの文献にもない
Notes: 文献から言えることは 2 つです。
1 つ目、抵抗はどの文献も実験者がかけています。前回の「自分の反対の手で押さえる」やり方はどこにもありませんでした。力センサで測る Forman 2020 も、使わない手は机の上に置かせていて、押さえるのには使わせていません。
2 つ目、伸筋は伸展だけでなく、筋ごとに課題を分けています。握って伸展、伸展＋尺屈（小指側）、手を全力で開きながら伸展、などです。前腕の向きは文献で違い、Forman は親指が上、Lacelle は手のひら下です。また Lacelle は、ほかの全力課題のほうが EMG が大きければそちらで正規化していて、全課題の最大を MVC にする今のコードと同じ考え方です。
【13 本の内訳（聞かれたら）】
・筋ごとの手順まで書いてあった：Lacelle 2025。もう 1 本は、たどって行き着いた Forman 2019
・手順を別の論文に任せている：Forman 2025 の 2 本と Forman 2023（博論）。たどると Forman 2019 の表に行き着く。Forman 2019 は有料だが、著者の博論（2020、Ontario Tech、公開）の 3 章が同じ論文で、表 3.1 に同じ表がある
・Wang 2023：「解剖ガイド（Perotto 2011）に従った」とだけ書いている
・MVC を使っていない 8 本：Park 2021、Prajapati 2024、Kuikkaniemi 2010（別の正規化）、Okinaka & Wada 2023、Jeong 2024（RMS や周波数のみ）、Donovan 2022、Dupuy 2024、Dupuy 2025（EMG を測っていない）

## Slide 5
試した動作：確認動作と A・B
4
・確認動作は誰も押さえない。疲れる前の最初に取った
・A と B は、押さえる人だけが違う
確認 手のひら下
机
誰も押さえない
手首を自由に反らしきる
A 手のひら下・握る
机
自分の手
自分の反対の手で押さえる （前回までのやり方）
B 手のひら下・握る
机
他の人
他の人に上から押さえてもらう
Notes: 10-06 に試した動作です。3 枚に分けて見せます。図は模式図で、手のひら下・手のひら上は横から、親指が上は上から見ています。
まず確認動作。誰も押さえずに、手首を自由に反らしきる動きです。09-29 のデモで 350 %MVC になったのと同じ動きで、疲れる前の最大を見るため、記録の最初に取りました。
A は前回までのやり方で、握って、自分の反対の手で手の甲を押さえて反らします。比べるための基準として 2 回取りました。
B は、同じ姿勢で、手伝う人に手の甲を上から押さえてもらいます。A と B は押さえる人だけが違うので、差を見れば「他の人に押さえてもらう」効果がわかる、という組み方です。ここまでの 3 つは腕を机に乗せて取りました。

## Slide 6
試した動作：伸展のほかの候補
5
・文献の課題から、前腕の向き・握る／開く・横方向を変えた
C 親指が上・握る
机（上から見た図）
親指
手の甲側
手のひら側
他の人
手の甲側へ押す
D 親指が上・握る
机（上から見た図）
親指
手の甲側
手のひら側
＋小指側（机へ）
他の人
手の甲側＋小指側
腕を浮かせた
E 親指が上・開く
机（上から見た図）
親指
手の甲側
手のひら側
両手で包む
包まれた手を開きながら反らす
腕を浮かせた
F 手のひら下・握る
机
↕ 浮かせた
＋親指側
他の人
反らす＋親指側
腕を浮かせた
G 手のひら下・開く
机
↕ 浮かせた
他の人
指を伸ばしたまま反らす
腕を浮かせた
H 手のひら下・握る
机
↕ 浮かせた
天板の裏
一人で、天板の裏を押し上げる
腕を浮かせた CSV なし
Notes: 伸展のほかの候補です。文献の課題（Forman 2019、Lacelle 2025）から選びました。
上の段は親指が上（Forman 2019）。C は握って手の甲側へ押す（ECR、橈側手根伸筋）、D はそれに小指側（机の方向）も加える（ECU、尺側手根伸筋）、E は手伝う人に両手で包んでもらい、手を開きながら反らす（ED、総指伸筋）。
下の段は手のひら下。F は反らしながら親指側にも押す（Lacelle の ECR）、G は指を伸ばしたまま反らす（Lacelle の ED）、H は一人でできる方法として、机の天板の裏に手の甲を当てて押し上げる。
D 以降は腕を机から浮かせて取りました。H は CSV を書き出しそこねたので、結果がありません。試行は 1 回ずつです。

## Slide 7
試した動作：屈曲
6
・確認動作は、手首から先を机の端から出して曲げきる
・課題は手のひら上の 2 つ。どちらも腕を浮かせた
確認 手のひら下
机
誰も押さえない
手首を自由に曲げきる
I 手のひら上・握る
机
↕ 浮かせた
他の人
こぶしを押さえてもらい 手のひら側へ曲げる
腕を浮かせた
J 手のひら上
机
↕ 浮かせた
他の人
相手の指を握りながら 手のひら側へ曲げる
腕を浮かせた
Notes: 屈曲です。
確認動作は、誰も押さえずに手のひら側に曲げきる動きです。手首から先を机の端から出して取りました。
課題は 2 つで、どちらも手のひら上（Forman 2019）。I は握って、こぶしを上から押さえてもらい、手のひら側に曲げる。J は手伝う人の指 2〜3 本を全力で握りながら曲げる。どちらも腕を机から浮かせて取りました。

## Slide 8
どう比べたか
7
・確認動作 ＝ 誰も押さえず、手首を反らしきる（疲れる前の最初に取る）
・確認動作 ÷ 課題の MVC が 100% 以下なら、全力を出し切れている
課題の MVC
＝ 100 %MVC
確認動作
100% 以下 → 足りている
確認動作（足りない例）
超える → 足りない
Notes: 比べ方です。
確認動作は、誰も押さえずに手首を自由に反らしきる（曲げきる）動きで、09-29 のデモで 350% になったのと同じ動きです。これを記録の最初、疲れる前に取りました。
各課題の MVC で確認動作のピークを割ります。100% 以下なら、その課題で確認動作より大きい力が出せている、つまり全力を出し切れているということです。100% を超えたら、その課題では足りません。
MVC は、包絡線（筋電の大きさを表す線）の 0.5 秒移動平均の最大です。

## Slide 9
伸展：B で足りた
8
・腕を机に乗せ、上から押さえてもらう（B）で 56 %MVC
・確認動作は疲れる前に取った → 疲れがあっても結論は同じ
伸筋側：確認動作は MVC の何 %か
09-29 A
自分の反対の手で押さえる
350 %
10-06 A
同じやり方
96 %
10-06 B
他の人に上から押さえてもらう
56 %
100 %
A が日で違う理由は未確定（センサの位置？押さえ方？）
伸展の MVC は B に決める
Notes: 小さな目標への答えです。
手のひら下・握って、腕を机に乗せ、他の人に手の甲を上から押さえてもらうやり方（B）で、確認動作が 56 %MVC に収まりました。前回は 350% だったので、十分な余裕があります。
この結論は疲れがあっても変わりません。確認動作は最初に、疲れる前に取っています。疲れると全力の EMG は小さく出るので、もし B に疲れが入っていたとしても、本当の B の MVC はもっと大きく、%MVC はもっと小さくなるだけです。
前回までのやり方（A、自分の反対の手で押さえる）も、今回は 96 %MVC でぎりぎり 100% を下回りました。09-29 は同じやり方で約 350% だったので、日によって大きく違います。理由は今のデータでは決められません。考察の余地として、センサの位置が日によって安定していない（10-06 は記録中にセンサの上下がわからなくなった）、押さえ方が違った、確認動作の反らし方が違った、などが考えられます。どちらにしても、余裕のある B を使います。
【10-06 の数値（伸筋側、包絡線、mV）】
・B ext_fist_pron MVC 0.154 確認動作 56%
・A ext_self MVC 0.090 確認動作 96%
・F ext_radial_pron MVC 0.080 確認動作 108%
・E ext_open_neut MVC 0.066 確認動作 132%
・G ext_open_pron MVC 0.054 確認動作 160%
・C ext_fist_neut MVC 0.051 確認動作 169%
・D ext_ulnar_neut MVC 0.044 確認動作 198%
ほかの課題との差は、次のページのとおり疲れと分けられないので、課題の良し悪しとしては見ません。

## Slide 10
足りなかったこと
9
・屈曲は、確認動作が 416 %MVC で足りない
・続けて取ったので、ほかの課題の差は疲れと分けられない
・D 以降（屈曲の I・J も）は腕を浮かせた → うまくいかなそう
屈筋側：確認動作は MVC の何 %か
J 相手の手を握る
屈曲で一番大きい課題
416 %
100 %
腕を浮かせず、休みをとって取り直す
Notes: うまくいかなかったことです。
屈曲は足りませんでした。手首を曲げきる確認動作が、屈曲で一番大きい課題（J、相手の手を握って屈曲）の 416 %MVC になりました。I・J は手のひら上で、腕を机から浮かせて取っています。
課題を、休みを十分とらずに続けて取ったので、疲れを考えに入れそこねました。後に取った課題ほど疲れて小さく出た可能性があり、「ほかの伸展の課題は B の 28〜59%」「A は B の 59%（他の人に押さえてもらうと約 2 倍）」は、課題の差とは言い切れません。疲れを確かめるはずだった B の 3 回目と最後の確認動作も取りそこねました。
D 以降の課題は腕を机から浮かせて取りました。浮かせる取り方はうまくいかなそうなので、次からは腕を机に乗せます。
ほかに、一人でやる方法（H、机の天板の裏を押し上げる）は取ったものの CSV を書き出しそこね、比べられませんでした。試行は 1 回ずつ（A だけ 2 回）なので、ばらつきも見られていません。
【センサの上下】記録中にどちらが伸筋側かわからなくなりました。伸展の 7 試行すべてで、センサ 0 が 40〜140 μV、センサ 3 は安静と同じ 3〜5 μV だったので、センサ 0 を伸筋側としました（09-29 とは逆）。

## Slide 11
次やること
10
・腕は机に乗せる。疲れる前と後に確認動作を取る
伸展（決定）
手のひら下・握って、上から押さえてもらう
屈曲（次回確かめる）
机に向かって押し下げる
次回の記録の順番
1 最初
確認動作
2
B・H 2 回ずつ
3
屈曲
4 最後
確認動作 ＋ B
記録の前に、センサの番号と位置を sensors.json に書く
Notes: MVC の取り方を次の 2 つにします。どちらも腕は机に乗せます。
・伸展：手のひら下・握って、上から押さえてもらう（B）
・屈曲：机に向かって押し下げる
屈曲の新しいやり方はまだ試していないので、次回の記録で確かめます。順番は、確認動作を最初に取り、B と一人用（H）を 2 回ずつ、屈曲、最後に確認動作と B をもう 1 回です。最後の B が最初より小さければ疲れていたとわかります。課題のあいだは十分休みます。
伸展・屈曲とも、確認動作が 100 %MVC 以下に収まれば決定として、calibration.py の DEFAULT_TASKS に入れます。
記録の前に、センサ番号と貼った位置を sensors.json に書き、反らしてどちらが伸筋側か確かめます。今回センサの上下がわからなくなったのを防ぐためです。

## Slide 12
まとめ
11
大きな目標
EMG で、違いが出ている データを確認する
小さな目標
伸展の MVC を全力で 取れる方法を決める
前腕 2 か所で新しく取った
・6 か所は、MVC を確かめてから
伸展は B に決定
・屈曲は次回確かめる
・一人で取れるかも残った
来週：MVC を確かめて、6 か所で本番データを取る
Notes: まとめです。
大きな目標は、前腕 2 か所で新しいデータを取りました。6 か所の本番データは、MVC の取り方を確かめてから取ります。
小さな目標は、伸展の MVC は B（腕を机に乗せ、上から押さえてもらう）に決まりました。屈曲は「机に向かって押し下げる」に決めましたが、足りるかは次回確かめます。一人で取れるかも残っています。
来週は、伸展・屈曲の MVC を確かめて、6 か所で本番データを取ります。