## Slide 1
エイムスキル学習支援の研究
進捗報告
2026年10月15日
Notes: 今週は、記録のやり方を Trigno Discover の CSV から Delsys API に移しました。結論から言うと、API で Discover と同じ設定で記録でき、センサ 2 本の同時記録と、本番の MVC と同じ流れでの続けての記録まで確かめました。あわせて、研究の背景に使える論文を 1 本読みました。
流れは、目標 → やったこと → わかったこと → 次やること → まとめ、の順で話します。

## Slide 2
今週の目標
1
大きな目標
EMG で、違いが出ている データを確認する
小さな目標
Discover の CSV から API での記録に移す
そのために
・Discover は 1 回ごとに手で CSV を書き出す → 書き出し忘れ
・API なら記録してすぐ保存。MVC の手順もコードで回せる
Notes: 大きな目標は先週と同じで、EMG でデータを取り、実際に違いが出ているデータを確認することです。
そのための小さな目標が、Trigno Discover で CSV を書き出すやり方から、Delsys API で直接記録するやり方に移すことです。
API は、Delsys が配っている、プログラムから基地局を動かすための部品です。Discover を開かずに、自分のコードから記録の開始・停止やデータの受け取りができます。使うにはキーとライセンスが要り、先週届きました。
移す理由は 2 つです。1 つ目、Discover では 1 回ごとに手で CSV を書き出していて、書き出し忘れが起きました。10-06 の一人でやる方法（H）は、取ったのに CSV がなく比べられませんでした。2 つ目、API なら記録してすぐ保存でき、MVC の手順（calibrate）や、エイム課題との時刻合わせもコードで扱えます。

## Slide 3
やったこと
2
・自分のコードから基地局につなぎ、記録できるようにした
・実機で試した（10-13、研究室）
・論文を 1 本読んだ（Neri 2021）
① つなぐ
キーを置く 設定を直す
② 窓を作る
指示と筋活動を 記録中に出す
③ 実機で試す
1 本・2 本 続けて 5 回
Notes: やったことは 4 つです。
1 つ目、届いた API のキーとライセンスで、自分の PC から基地局（Trigno Centro）につなぎました。自分のコード（emgpipe）で、API から記録できるようにしています。届いた .key と .lic のファイルをそのまま置けば読むようにし、今の API で接続の設定が失敗するのを直しました。
2 つ目、記録中に、指示（「脱力」「全力で反らす」など）と筋活動のグラフを出す窓を作りました。
3 つ目、10-13 に研究室で実機で試しました。センサ 1 本で 10 秒（5 秒脱力 → 3 秒反らす → 2 秒脱力）、センサ 2 本で同時に 10 秒、それから、つないだまま安静 → 伸展 × 2 → 屈曲 × 2 の 5 回を続けて記録しました。最後のは本番の MVC と同じ流れで、力は入れていません。
4 つ目、論文を 1 本読みました。Neri ほか（2021）で、FPS の練習で、難しさを本人の成績に合わせて上げていくと上達が速くなるか、を調べたものです。

## Slide 4
API で記録できた
3
・Discover と同じ設定（Avanti、2148 Hz）。10 秒で取りこぼしなし
・反らすと上がり、戻すとすぐ下がる
記録中の窓（7.5 秒目）
脱力
2 μV
反らす
43〜46 μV
10 秒の記録
21,481 サンプル
API で、Discover と同じように取れる
Notes: 小さな目標への答えです。API で記録できるようになりました。Discover と同じ設定で取れ、筋の動きにも反応しました。
設定は Discover と同じ Avanti、2148 Hz です。10 秒で 21,481 サンプルで、10 秒 × 2148 Hz とちょうど合い、取りこぼしはありませんでした。
左の図が記録中の窓です。上に今の指示と経過秒、下に直近 5 秒の筋活動（0.1 秒ごとの RMS、μV）が出ます。この図は、記録したデータの 7.5 秒目を、窓と同じ描き方で描き直したものです。
脱力は 2 μV で、Discover のとき（3〜5 μV）と同じくらいでした。反らすと 43〜46 μV に上がり、戻すとすぐ 2 μV に戻りました。今回は自分で反らしただけで、押さえてもらっていないので、全力の MVC ではありません。
【10-13 の記録（包絡線の 1 秒ごとの平均、μV）】
api_test_03：2, 2, 2, 2, 2, 21, 46, 43, 11, 2（0〜5 秒 脱力、5〜8 秒 反らす、8〜10 秒 脱力）
0.5 秒平均の最大は 51 μV
包絡線は 20〜450 Hz のバンドパス → 整流 → 6 Hz のローパス。単位は API も Discover の CSV も mV

## Slide 5
本番の流れでも止まらなかった
4
済
センサ 2 本を同時に
両方 21,481 サンプルでそろった
済
つないだまま 5 回続けて
安静 → 伸展 × 2 → 屈曲 × 2（本番の MVC と同じ流れ）
未
6 本を同時に
今回は 2 本まで
未
数分の長い記録
今回は 10 秒まで
未
全力の MVC
押さえてもらっていない。取り方は今週は進めていない
本番の MVC を、API で回せる
Notes: 本番に向けて、2 つ確かめました。
1 つ目、センサ 2 本を同時に記録して、両方とも 21,481 サンプルでそろいました。
2 つ目、つないだまま、安静 → 伸展 × 2 → 屈曲 × 2 の 5 回を続けて記録して、途中で止まりませんでした。本番の MVC（安静 → 課題ごとに数回）を API で回せます。
確かめていないことは 3 つです。6 本同時（今回は 2 本まで）、数分の長い記録（今回は 10 秒まで）、全力の MVC です。MVC の取り方は、今週は進めていません。
【calib_test の設定】安静 3 秒、伸展・屈曲 2 秒 × 2、休憩 2 秒。サンプル数は安静 6,444、各試行 4,296 で、すべて合っていた。力を入れていないので値は使わない。
【うまくいかなかったこと】
つながるまでに 3 か所でつまずきました。1 つ目、基地局が自分の PC につながっていませんでした。ふだんは研究室の PC に挿さっているので、挿し替えました。2 つ目、センサが眠っていて、0 本と出ました。3 つ目、今の API は、使わない「同期出力」の周波数を決めないと、接続の設定が通りませんでした。同期出力は外部機器に合図を送る機能で、使わなくても、有効な値（37・74・148 Hz のどれか）を入れる必要がありました。
センサが肌から浮くと、信号の 97% が電源の雑音（50 Hz とその倍数）になり、反らしても変わりませんでした。記録の前に、脱力と反らしで差が出るか見る必要があります。
また、最初の 2 回は合図がなく、いつ反らすかわかりませんでした。合図のない記録は使えないので、記録中の窓を作りました。最初は窓の文字が「脱力」のまま変わらなかったので、毎回その場で描き直すように直し、記録中の画面を撮って切り替わることを確かめました。

## Slide 6
論文：Neri ほか 2021
5
Personalized Adaptive Training Improves Performance at a Professional First-Person Shooter Action Videogame
Frontiers in Psychology 12:598410
・FPS 未経験の 21 人が、CS:GO を 1 日 2 時間 × 3 週間
・難しさを成績に合わせて上げる群と、普通の群を比べた
普通版
難しさは 4 段階から 自分で選ぶ
改造版（本人に合わせる）
24 段階。K/D 2 以上が 2 回続くと 実験者が 1 段上げる
ゲーム内の成績
改造版が速く伸びた（最大で約 2.5 倍難しい段階まで）
エイムの課題
両群とも伸びた。群の差はなし
認知の課題
両群とも速くなった。練習しない群はない
背景：練習を本人に合わせると、上達が速くなる
Notes: 論文です。研究の背景に使えると思って読みました。本人の成績に合わせて練習を変えると、上達が速くなる。具体的なフィードバックで上達を促すという、この研究の考え方の裏付けになります。ゲームを研究している人が研究室にほかにもいるので、紹介も兼ねています。
Neri ほか（2021、Frontiers in Psychology）です。FPS 未経験の 21 人が、CS:GO を 1 日 2 時間 × 3 週間（15 回、約 30 時間）練習しました。半分は普通の CS:GO で、難しさは 4 段階から自分で選びます。もう半分は難しさを 24 段階にした改造版で、2 ラウンド続けて「倒した数が倒された数の 2 倍以上」になったら、実験者が 1 段上げました。
結果です。改造版のほうが、難しさ × 成績で見た点数が速く伸び、最大で約 2.5 倍難しい段階まで上がりました。射撃場の課題（止まった的・動く的を撃つ）は、両群とも練習の前後で上達しましたが、群の差はありませんでした。注意や反応の速さなどの認知課題も両群で速くなり、3 か月後も残りました。筋電や体の動きは測っていません。
【改造版の難しさ】敵のボットの能力（狙いの速さ・正確さ、反応時間、連携、攻撃性、武器の得意不得意、移動の速さ）を約 100 通り組み合わせ、チームの強さ・人数・武器・マップの広さで 24 段階にした。24 段階目で基準を満たしたら 17 段階目に戻し、基準を 3 倍に上げる。

## Slide 7
論文：言えるのはどこまでか
6
改造版が勝った指標 K/D × 難しさの段階
届く段階の上限
普通版
Expert でも 10 段階に当てはめ
10 段階
改造版
成績が良いと上がる
24 段階
・K/D そのものと、エイムの課題は、2 群で差がない
・変えたのは敵の強さだけ。フィードバックはしていない
言えるのは「個人に合わせると、ゲーム内の成績が速く伸びた」まで
Notes: この論文を背景に使うときの注意です。
改造版が勝っていたのは、「補正した K/D」という指標です。K/D は倒した数 ÷ 倒された数で、それに難しさの段階をかけたものです。例えば K/D 2.3、段階 16 なら 36.8 です。
改造版は、成績が良いと段階が上がるので、この指標は伸びやすくなります。段階が上がると敵が強くなり K/D は 2 前後に落ち着きますが、段階をかけるので点数は段階に比例して伸びます。さらに、普通版の 4 段階は 1・5・7・10 段階に当てはめられているので、一番難しい Expert を選んでも 10 段階です。改造版は 24 段階まであります。同じ K/D 2 でも、普通版は最大 20、改造版は最大 48 になります。当てはめ方の根拠は書かれていません。
段階をかけない K/D そのものは、2 群で差がありませんでした。エイムの課題でも差がありませんでした。なので、言えるのは「練習を個人に合わせると、ゲーム内の成績が速く伸びた（有利な指標で）」までです。フィードバックで上達する、エイムの技能が伸びる、という根拠にはなりません。改造版が変えたのは敵の強さだけで、プレイヤーにフィードバックはしていません。
ほかの弱点は予備のページにまとめています。

## Slide 8
次やること
7
API で、決めたやり方の前腕の MVC を取る（記録中の窓を出す）
1 最初（疲れる前）
確認動作
2 伸展
上から押さえてもらう
3 屈曲
机に向かって押し下げる
あわせてやること
6 本を同時に 記録する
今回は 2 本まで
数分の長い 記録を確かめる
今回は 10 秒まで 窓が重くならないか
ほかの箇所の MVC を考える
肩・上腕・僧帽筋
Notes: 次やることです。
API で、決めたやり方の MVC を取ります。順番は、確認動作（疲れる前の最初）→ 伸展（B、腕を机に乗せ、上から押さえてもらう）→ 屈曲（机に向かって押し下げる）です。calibrate で、記録中の窓を出しながら取れるようにします。今は record にしか窓がありません。
あわせて、6 本同時と、数分の長い記録を実機で確かめます。窓は記録全体をつなぎ直して描いているので、長い記録だと重くなるかもしれません。
ほかの箇所（肩・上腕・僧帽筋）の MVC も考えます。

## Slide 9
まとめ
8
大きな目標
EMG で、違いが出ている データを確認する
小さな目標
Discover の CSV から API での記録に移す
取る道具が API に移った
・違いが出ているデータの確認はまだ
2 本・続けて記録できた
・6 本と長い記録は次回
来週：API で前腕の MVC を取る
Notes: まとめです。
大きな目標は、データを取る道具が Discover の CSV から API に移りました。違いが出ているデータの確認はまだです。
小さな目標は、API で、センサ 2 本まで、つないだまま続けて記録できました。6 本と長い記録は次回確かめます。
来週は、API で前腕の MVC を取ります。

## Slide 10
予備：10-13 の記録
9
ファイル
内容
結果
api_test_01
1 本、肌に付ける前
上限に 6% 張り付く。雑音だけ
api_test_02
1 本、付けたあと、合図なし
脱力 11〜14 μV、反らして 30 μV 雑音の 51% が 50 Hz
api_test_03
1 本、窓の合図あり
脱力 2 μV、反らして 43〜46 μV
api_test_2ch
2 本、10 秒
両方 21,481 サンプル
calib_test/
calibrate を短く（5 回続けて）
5 回とも記録できた（値は使わない）
数値は包絡線の 1 秒ごとの平均。data/raw/2026-10-13/（Git 管理外）
Notes: （予備）10-13 に取った記録の一覧です。data/raw/2026-10-13/ にあります（Git 管理外）。
api_test_01 はセンサを肌に付ける前で、±5.5 mV の上限に 6% 張り付いていて、雑音だけでした。api_test_02 は付けたあとですが合図がなく、脱力 11〜14 μV、反らして 30 μV で、雑音の 51% が 50 Hz でした。api_test_03 は窓の合図ありで、脱力 2 μV、反らして 43〜46 μV です。
数値は包絡線の 1 秒ごとの平均です。浮いたセンサの判定には、信号のうち 50 Hz とその倍数（±1 Hz）が占める割合を使いました。api_test_03 を最初に取ったとき（画面を見ていなかった回、消去済み）は 97% でした。

## Slide 11
予備：Neri 2021 の弱点
10
比べ方
・段階をかけた指標は改造版に有利
・普通版の段階の当てはめに根拠がない
・「合わせた」と「難しくされた」を分けられない
人数と対象
・11 人と 10 人
・認知課題は 10 人前後に見える
・FPS 未経験者だけ
統制
・練習前のコースが改造版で約 30 秒遅い
・ゲームをしない対照群がない
報告
・3 か月後に下がった課題もある
・データは求めに応じて公開
・表 1 に桁の合わない値
Notes: （予備）Neri 2021 の弱点です。
比べ方：段階をかけた指標は改造版に有利で、K/D そのものは差がない。普通版の段階の当てはめ方の根拠がない。普通版は難しさを自分で選び、改造版は実験者が上げたので、「本人に合わせたこと」と「強制的に難しくされたこと」を分けられない。段階は実験者が手で上げていて、実験者が群を知っていたかは読んだ範囲では書かれていない。
人数と対象：11 人と 10 人。検出力 0.93 は観察された効果量から逆算したもの。認知課題の解析は、自由度 F(2,16) から逆算すると 10 人前後に見える（本文で確かめていない）。対象は FPS 未経験者で、タイトルは「プロの FPS」だが、プロや経験者には試していない。
ベースラインと統制：コースの時間は改造版の群が練習前から約 30 秒遅く、伸びしろが大きかった可能性。ゲームをしない対照群がないので、認知の伸びが練習のおかげか、同じテストの慣れかを区別できない。
報告：全体・部分課題の全体の正答率は 3 か月後に下がった（p = 0.024）。3 か月後は直後に効果が出た課題だけ測っている。データは「求めに応じて公開」。表 1 の斜めの的の「外れ」が 938 などで、命中（71〜80）と桁が合わない。
文献：Neri, F., Smeralda, C. L., Momi, D. ほか（2021）Personalized Adaptive Training Improves Performance at a Professional First-Person Shooter Action Videogame. Frontiers in Psychology 12:598410.